## Slide 1: Fibras Óticas Monomodo
Aspectos de Projeto de Sistemas
Marcos Portnoi
2003

## Slide 2: Tópicos de Projeto Abordados
Limitações
  Atenuação
  Dispersão Cromática
    Cálculo da dispersão
    Penalidade de dispersão
Compensação da Dispersão
  Módulos de Compensação de Dispersão (DCM)

## Slide 3: Limitações da Fibra Ótica
Atenuação (dB/Km)
  Perda de potência do sinal
  Causas principais:
    Absorção
    Espalhamento
  Atenuação máxima (projeto): 30dB

## Slide 4: Limitações da Fibra Ótica
Dispersão Cromática
  “alargamento” dos pulsos
  Limita a quantidade de informação e distância de transmissão
  Causa:
    Diferentes comprimentos de onda viajam a diferentes velocidades
Notes: Absorção intrínseca (eletrônica e vibração atômica), extrínseca (impurezas)
Espalhamento (transferência de potência de um modo para si ou outros em frequências diferentes):
Rayleigh
Mie
Brillouin estimulado
Raman estimulado

## Slide 5: Dispersão vs. Comprimento de Onda
Fibra Corning SMF-28 CPC3 (monomodo)

## Slide 6: Dispersão: Penalidade de Potência
Efeito na potência recebida causado pela dispersão (dB)
Função de:
  Largura espectral da fonte luminosa
  Dispersão da fibra [f(λsinal)]
  Comprimento da fibra
  BER (Bit Error Rate) [10-15; 10-9]
Normalmente, penalidade máxima é da ordem de 2 dB

## Slide 7: Optical Link Loss Budget
Balanço de perdas do link ótico
Cálculo que considera as várias perdas devidas aos componentes da transmissão
Ex:
  Variação de potência da fonte luminosa
  Temperatura
  Acoplamento ótico
  Conectores
  Atenuação
  Dispersão
  Sensibilidade do receptor

## Slide 8: Optical Link Loss Budget
variação potência
transmissor
temperatura
vida útil
acoplamento
conectores
atenuação
efeitos da
temperatura
acoplamento
ao receptor
margem de segurança,
reparos, emendas
-5,5dBm
-31,5dBm
26 dB

## Slide 9: Exemplos de Limitação
Máxima distância a 3.11Gb/s = 85 Km
λ=1550nm => atenuação ≈ 20dB
20dB < Máx. (30dB)  LINK LIMITADO POR DISPERSÃO
Laser DFB
λ=1550nm
Fibra monomodo non-DSF
Penalidade
máx: 2 dB

## Slide 10: Exemplos de Limitação
Penalidade por dispersão caiu por fator de 2
A 3,11Gb/s, a penalidade por dispersão não alcança 2 dB
A 130 Km, a atenuação atinge ≈ 30 dB  LINK LIMITADO POR ATENUAÇÃO
Laser DFB estreito
λ=1550nm
Fibra monomodo non-DSF
Penalidade
máx: 2 dB

## Slide 11: Exemplos de Limitação
Limite de dispersão atingida a 17 km p/ 780 Mb/s
Limite de dispersão atingida a 50 km p/ 270 Mb/s
A 100 Mb/s, o link é provavelmente limitado por atenuação
Laser Fabry-Perot
MQW
Limitado por dispersão
λ=1550nm
Fibra monomodo non-DSF
Penalidade
máx: 2 dB

## Slide 12: Compensação da Dispersão
Dispersion Compensating Modules (DCM)
  Dispositivos com características de dispersão opostas à do link
    Fibras com curva dispersão vs. comprimento de onda positiva: (+D) NZ-DSF
    Fibras com curva dispersão vs. comprimento de onda negativa: (-D) NZ-DSF
    Fibras tipo Bragg Gratings
DCF – Dispersion Compensating Fibers
DCF

## Slide 13: Fibras (-D) NZ-DSF
Fibra com curva de dispersão negativa “comprime” os pulsos

## Slide 14: Fibras (+D) NZ-DSF e (-D) NZ-DSF
Lances alternados de fibras +D e –D:
Dispersão média baixa

## Slide 15: Fibras Bragg Gratings
Desenhos especiais confeccionados na fibra, as grades de Bragg, refletem freqüências diferentes em pontos distintos ao longo do comprimento da fibra
  Introduz atrasos diferentes para cada freqüência
Usada geralmente em conjunto com circuladores

## Slide 16
Bragg Gratings
Circuladores
http://rleweb.mit.edu/Publications/pr144/23.htm
http://www.orc.soton.ac.uk/spm/research.php

## Slide 17: Compensação da Dispersão com Fibras Bragg Gratings

## Slide 18: Referências
COOMBE, Andrew. Optical fiber technology [online]. Disponível em: <http://www.atmforum.com/meetings/Corning.pdf>. Acesso em: 12 outubro 2003
FORCE, Inc. The Effects of Dispersion on High-speed Fiber Optic Data Transmission: Fiber Bandwidth isn't Infinite [online]. Disponível em: <www.fiber-optics.info/articles/dispersion.htm>. Acesso em: 10 outubro 2003.
GIOZZA, William F. et al. Fibras Ópticas – tecnologia e projeto de sistemas. São Paulo: Makron Books – McGraw-Hill, 1991, p. 117-126, 531-536.
INTEGRATED PUBLISHING. Chromatic dispersion [online]. Disponível em: <http://www.tpub.com/neets/tm/109-6.htm>. Acesso em: 12 outubro 2003.
RAMASWAMI, Rajiv; SIVARAJAN, Kumar N. Optical Networks – a practical perspective. 2. ed. London: Academic Press, 2002, p. 283 a 382.